## Slide 1: Компьютерные сети
Тема 5

## Slide 2: Компоненты сети
Компьютерная сеть – это система связи двух или более компьютеров или компьютерного оборудования.

## Slide 3: Компоненты сети
Компьютерная сеть состоит из нескольких компонентов:
Конечные устройства (конечные узлы, станции (host))– это устройства, которые связывают конечного пользователя с сетью и передают или получают информацию:
компьютеры;
сетевая периферия (принтеры и сканеры);
мобильные устройства;
бытовая техника и т.д.

## Slide 4: Компоненты сети
Компьютерная сеть состоит из нескольких компонентов:
Промежуточные устройства – это служебные устройства, которые передают информацию по сети:
устройства доступа к сети (коммутаторы и точки беспроводного доступа);
устройства сетевого взаимодействия (маршрутизаторы);
устройства безопасности (аппаратные межсетевые экраны).

## Slide 5: Компоненты сети
Компьютерная сеть состоит из нескольких компонентов:
Сетевая операционная система – это операционная система, которая помимо обычных функций предоставляет доступ к сетевым устройствам.
Современные операционные системы являются сетевыми.

## Slide 6: Компоненты сети
Компьютерная сеть состоит из нескольких компонентов:
Передающие среды – это линии связи или пространство, в котором распространяются электрические сигналы:
металлические провода;
оптические кабели;
беспроводная передача.

## Slide 7: Топологии компьютерных сетей
Топология сети – это конфигурация сети, описывающая расположение и соединение сетевых устройств.

## Slide 8: Топологии компьютерных сетей
Полносвязная топология (Full-Mesh Topology) - каждое устройство связано со всеми остальными.
Особенности топологии:
Является самой отказоустойчивой,
так как не зависит от других.
Каждое устройство должно
иметь большое количество портов.
Добавлять новые устройства
сложно и дорого.

## Slide 9: Топологии компьютерных сетей
Неполносвязная топология (Partial-Mesh Topology) - полносвязная топология, из которой удалены редко используемые связи.
Для обмена данными между устройствами,
не соединенными прямыми связями,
используется передача через
промежуточные узлы.

## Slide 10: Топологии компьютерных сетей
Кольцевая топология (Ring Topology) - данные передаются по кольцу от одного устройства другому.
Каждое устройство подключается
к 2-ум соседним, создавая кольцо.
Если где-то кабель
повреждался, кольцо
размыкается и сеть
становится не
работоспособной.

## Slide 11: Топологии компьютерных сетей
Звездообразная топология (Star Topology) - каждое устройство подключается к общему центральному устройству, направляющему информацию одному или всем остальным устройствам сети.
Используется в локальных сетях,
когда к одному коммутатору
подключаются несколько устройств,
и он является посредником в передаче.
При обрыве какого-либо
кабеля, выпадает из сети только одно
устройство, но если откажет
центральное звено, сеть станет неработоспособной.

## Slide 12: Топологии компьютерных сетей
Общая шина (Bus Topology) - устройства подключаются к общему кабелю и организуется локальная сеть.
Преимущество - простота установки. С точки зрения работоспособности - крайне не устойчивая.
Если где-то в кабеле
происходит разрыв, то вся
сеть становится
неработоспособной,
до замены кабеля.

## Slide 13: Адресация сетевых устройств
Чтобы было возможным посылать данные сетевым устройствам, они должны иметь адрес.
К сетевым адресам существует ряд требований:
• уникальность – несколько устройств не должны иметь одинаковый адрес;
• иерархичность – адреса должны позволять группировать устройства в глобальную иерархию;
• компактность и простота в запоминании;
• удобство администрирования – минимизация труда администратора по управлению адресами.

## Slide 14: Адресация сетевых устройств
Существует несколько типов сетевых адресов:
• Аппаратный (физический) адрес (MAC-адрес) - предназначен для адресации сетевых устройств в рамках локальной сети.
В сетях Ethernet это MAC-адрес сетевого адаптера. MAC-адрес жестко “зашивается” в сетевую карту ее производителем и обычно записывается в виде 12 шестнадцатеричных символов, разделённых знаками «минус» или «двоеточие» и занимает шесть байт.
Каждый символ может принимать значения от 0 до F.
00-B3-CF-34-4E-11

## Slide 15: Адресация сетевых устройств
Существует несколько типов сетевых адресов:
• Числовой составной (сетевой) адрес (IP-адрес) - используется для идентификации устройств в глобальной сети.
Состоит из четырёх байт, записанных в десятичном виде и разделённых точкой.
Каждая из четырех частей может принимать значения от 0 до 255.
Часть байт отводится под номер сети, остальные – под номер узла в сети.
195.210.208.123

## Slide 16: Адресация сетевых устройств
Существует несколько типов сетевых адресов:
• Символьный адрес (обычное имя компьютера или полное доменное имя) - предназначены для упрощения запоминания сетевых адресов человеком.
Это более удобное и понятное для человека обозначение компьютера в сети.
Доменное имя состоит из трех составляющих:
- первая часть – имя хоста (rasp),
- вторая – имя домена компании (tpu),
- последняя – имя домена страны (например, ru, рф – Россия) или имя одного из специальных доменов (например, com, gov, edu, tv).
rasp.tpu.ru

## Slide 17: Сетевые модели
Задача по обеспечению передачи информации через сеть достаточно сложна, поэтому её разбивают на более простые задачи.
Все задачи выстраиваются в виде иерархии, каждый уровень которой взаимодействует только с соседними.
Компоненты такой многоуровневой модели следующие:
• Интерфейс – это услуги, которые один уровень предоставляет другому.
• Протокол – это функции для взаимодействия с другой стороной, расположенной на том же уровне.
• Стек протоколов – это набор протоколов, достаточный для взаимодействия узлов в сети.

## Slide 18: Сетевые модели
Протокол
Уровень 1
Уровень 2
Интерфейс
Интерфейс
Протокол

## Slide 19
Прикладной уровень
Уровень представления
Сеансовый уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Канальный уровень
Физический уровень
Примером такой модели является модель OSI, которая часто используется для описания протоколов сетевого взаимодействия.
В этой модели есть семь уровней:
Сетевые модели

## Slide 20: Сетевые модели
Модель обычно делится на уровни, так, чтобы протоколы вышестоящего уровня использовали бы протоколы нижестоящего уровня (данные протокола вышестоящего уровня передавались бы с помощью нижележащих протоколов - этот процесс называют инкапсуляцией, процесс извлечения данных вышестоящего уровня из данных нижестоящего - декапсуляцией).
Каждый раз, когда передаваемая информация перемещается вниз по уровням, к ней добавляется заголовок очередного уровня, чтобы соответствующий уровень на принимающем устройстве смог правильно обработать принятую информацию.

## Slide 21: Инкапсуляция
Информация
Информация
Информация
Информация

## Slide 22: Сетевые модели
Функционирование уровней модели OSI снизу вверх:
1) Физический уровень (Physical Layer): определяет метод передачи данных, какая среда используется (передача электрических сигналов, световых импульсов или радиоэфир), уровень напряжения, метод кодирования двоичных сигналов.
2) Канальный уровень (Data Link Layer): берет на себя задачу адресации в пределах локальной сети, обнаруживает ошибки, проверяет целостность данных. MAC-адреса и протокол «Ethernet» располагаются на этом уровне.

## Slide 23: Сетевые модели
Функционирование уровней модели OSI снизу вверх:
3) Сетевой уровень (Network Layer): берет на себя объединения участков сети и выбор оптимального пути (т.е. маршрутизация). Каждое сетевое устройство должно иметь уникальный сетевой адрес в сети. Протоколы IPv4 и IPv6 работают на данном уровне.
4) Транспортный уровень (Transport Layer): берет на себя функцию транспорта. Например, когда скачивается файл с Интернета, файл в виде сегментов отправляется на компьютер. Также здесь вводятся понятия портов, которые нужны для указания назначения к конкретной службе. На этом уровне работают протоколы TCP (с установлением соединения) и UDP (без установления соединения).

## Slide 24: Сетевые модели
Функционирование уровней модели OSI снизу вверх:
5) Сеансовый уровень (Session Layer): установливает, управляет и разрывает соединения между двумя хостами. Например, когда открывается страница на веб-сервере, на нем могут быть несколько посетителей. Для того, чтобы поддерживать сеансы со всеми пользователями, нужен сеансовый уровень.
6) Уровень представления (Presentation Layer): структурирует информацию в читабельный вид для прикладного уровня, т.е. полученные из сети данные преобразует в формат, понятный приложениям.

## Slide 25: Сетевые модели
Функционирование уровней модели OSI снизу вверх:
7) Прикладной уровень (Application Layer): на этом уроне работают приложения - e-mail, браузеры по протоколу HTTP, FTP и т.д.

## Slide 26: Клиент-серверная архитектура
Клиент-серверная архитектура – вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами.

## Slide 27: Клиент-серверная архитектура
Большая часть сервисов, доступных в компьютерных сетях, построены на основе клиент-серверной архитектуре.
Фактически клиент и сервер – это программное обеспечение.
Сервер – это служба, предоставляющая доступ к определенным ресурсам или услугам.
Клиент – это процесс, запрашивающий ресурс или услугу у серверной службы путём посылки запроса серверу и последующего ожидания ответа.

## Slide 28: Клиент-серверная архитектура
Обычно эти программы расположены на разных вычислительных машинах и взаимодействуют между собой через вычислительную сеть посредством сетевых протоколов, но они могут быть расположены также и на одной машине.
Программы-серверы ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют им свои ресурсы в виде данных (например, загрузка файлов через HTTP, FTP, BitTorrent, потоковое мультимедиа, работа с базами данных) или в виде сервисных функций (например, работа с электронной почтой, общение посредством систем мгновенного обмена сообщениями или просмотр web-страниц).

## Slide 29: Клиент-серверная архитектура
Так как одна программа-сервер может выполнять запросы от множества программ-клиентов, её размещают на специально выделенной вычислительной машине, настроенной особым образом, как правило, совместно с другими программами-серверами, поэтому производительность этой машины должна быть высокой.
Из-за особой роли такой машины в сети, специфики её оборудования и программного обеспечения, её также называют сервером, а машины, выполняющие клиентские программы, соответственно, клиентами.